## Slide 1: 관계사 Infra 클라우드 전환대상 선정 결과
2015. 5
클라우드사업T.F

## Slide 2
Table of Contents
관계사 Infra 클라우드 전환 대상 선정
  관계사 Infra 현황 분석 대상 및 선정 기준
  관계사 Infra 클라우드 전환 대상 선정 결과
관계사 Infra 클라우드 구축 방안
  SK C&C 클라우드 컴퓨팅 참조 아키텍처
  관계사 Infra 클라우드 목표 아키텍처 구성 案
  아키텍처 선정 Option 비교 및 검토
    3.1. 가상화 선정 옵션
  3.2. Orchestration 선정 옵션
관계사 Infra 클라우드 Migration 방안
  전환 대상 상세 분석
  Migration 수행 계획
클라우드 도입 기대 효과
  비용 절감 효과
  비용 분석 상세

## Slide 3: 1. 관계사 Infra 현황 분석 대상 및 선정 기준
당사 대덕 DC에 사용중인 서버 자산 중 2,182대를 대상으로, 시스템 속성과 서비스 속성을 고려한 클라우드 적합성 평가 기준에 따라 평가.
클라우드 적합성 평가 대상
클라우드 적합성 평가 기준
OS_Type | Physical |  | Virtual | Total
 | 물리 | Host서버* |  | 
Unix |  | 190 | 110 | 300
Linux | 248 |  | 168 | 416
Windows | 854 |  | 612 | 1466
VMwareESX |  | 87 | 1 | 88
Xen | 136 | 43 | 0 | 179
Appliance | 18 |  | 0 | 18
Sub Total | 1256 | 320 | 891 | 2467
당사 자산 중 대덕 DC에 사용중인 서버 자산 2,467대 中, 가상화 host(VDI) OS와 Appliance를 제외한 2,182대(88.4%)를 적합성 평가 대상으로 함
구분 | 평가 기준 | 산정 의미
시스템 속성 (4개 항목) | 연계복잡도 | 외부 연계 표준화 정도를 산정하여, 비공유 분산형 구조일수록 높은 점수
 | 시스템 잔존가치 | 내용연수 기준으로, 잔존년수가 적을수록 높은 점수
 | 상호 호환성 | 기존 서비스 구성기술 특성에 따라, 표준기술일수록 높은 점수
 | 가상화 수준 | 가상화 적용 유무를 판단하여, 가상화가 되어있으면 높은 점수
서비스 속성 (5개 항목) | 전환 복잡도 | 사용자수와 프로그램 본수가 적을수록 높은 점수
 | 사용빈도 | 평균 사용률과 이벤트 특성 고려 평균 사용률이 적고, 사용률 예측이 가능할수록 높은 점수
 | SLA 요구수준 | 기존 SLA Portfolio 등급을 기준으로, SLA 등급이 낮을수록 높은 점수
 | 개인정보보호 및 보안 수준 | 저장 데이터의 특성을 고려하여, 기밀데이터나 마스킹 데이터가 없을수록 높은 점수
 | IT Operation | 운영 관리 수준을 측정, SLA 관리 대상이 아니고 내용연수가 높을수록 높은 점수
* 주) Host 서버: 가상화 host 서버
※ 정부 클라우드 도입 지침을 기반으로 평가기준 선정 후 유관부서 feedback 반영 완료
관계사 Infra 클라우드 전환 대상 선정

## Slide 4: 2. 관계사 Infra 클라우드 전환대상 선정 결과 및 Next Step
클라우드 적합성 평가 기준에 따라 총 1,554대(전체의 71.2%)의 전환대상 자산을 선정하고, 이후 유관부서 검토 후 전환물량을 확정.
SLA 요구수준 高
가상화 수준 高
Mission Critical (민감데이터)
운영 고려사항 多
서비스 적합도
시스템 적합도
1
3
2
4
615대 (28.2%)
314대 (14.4%)
625대 (28.6%)
628대 (28.8%)
전환대상 선정 결과 및 Next Step
Migration 최소화 고려사항
변경 최소화 - 기존 IP 유지로, 소스코드 변경 최소화 - Migration 시 SW 표준화, 통합 고려 제외
비용 최소화 - Migration Tool 활용(Racemi, AppZero)
일정 및 테스트 효율화 - Migration 형태 분류 (P2V, V2V, Transform, Rebuild) - 유관부서 인터뷰 및 이행 프로세스 정의 - TA문서/테스트 시나리오 현행화
Migration 최소화를 위해 실제 운영자 요구사항을 토대로 대상 판단 및 추가 검증 필요
대상 상세 분석
실행 계획 수립
- 비용 - 변경 최소 화 - 이행 순서
운영자 인터뷰/ 실사
(1 그룹 대상)
Mig. 방식 정의
수행 절차 및 R&R 정의
6月
7月
- Application
- NW, Data, 보안
운영자 인터뷰/실사
(2,3 그룹 대상)
- Application
- NW, Data, 보안
관계사 Infra 클라우드 전환 대상 선정

## Slide 5: [Backup] 클라우드 적합성 평가 기준 – 서비스 적합도
주1) 공공부문 클라우드 도입 적합성 자가 진단 지침 (TTAK-10.0707) 참조
구분 | 기준항목주1) | 평가 | 상세설명 | 측정방법(5점 척도, 1:weak 5: strong)
서비스 적합도 | 사용자수 프로그램본수 | 사용자수 (전체 및 동시접속사용자)) 프로그램 본수 | 기존 서비스 사용자 수(동시접속자수 포함)와 프로그램 본수 등을 측정하여 운영시 트래픽 유발 가능성이나 클라우드 전환시 테스트 복잡도 등을 고려할 떄 단계적 전환이 필요 | 서비스(시스템)별 사용자 수, 프로그램본수(1,3,5) 예, CRM 시스템 -1: 2400 이상 -3: 700~2400 -5: 700 미만
 | 사용빈도 | 사용률(Utilization) 대용량 데이터 처리 여부 (이벤트업무, Smart 청구서, 예약판매) | 특정 시점에만 대량의 부하가 발생하고 연중 1분기이상의 휴지기가 있다면 서비스 사용에 계절성이 있다고 판단. 이런 경우 자체도입보다는 부하수준에 맞춰 클라우드 IaaS 서비스와 같은 공유 자원을 활용하는 것이 바람직함 | 서비스(시스템)별 평균 사용률과 예측 가능 유무(1~5) -1: 70% 이상 : 매우 강한 변동, 예측 불가능 -2: 50~70% : 강한 변동, 예측 불가능 -3: 30~50% : 강한 변동이나 예측 가능 -4: 10~30% : 약간 변동, Seasonal/Temporal -5: 10% 미만 : 변동 거의 없음
 | 요구되는 SLA 수준 | SLA Portfolio Level | 기존 서비스와 비교하여 클라우드 서비스의 경우 가용성과 유연성은 크지만 서비스 변경요청 및 의사소통 프로세스가 달라질 수 있으므로 기존 서비스 제공 수준 대비 높은 서비스 제공 수준이 필요한 지 판단이 필요하며 서비스 제공 요구수준에 따라 단계적 전환이 필요 | SLA Portfolio Level (1~5) -1: A : Great Degree SLA (Critical Impact) -2: B : High Degree SLA (High Impact) -3: C : Some Degree SLA -4: D : Minimal Degree SLA -5: N/A : No SLA
 | 보안 개인정보보호 | 저장 데이터 형식 | 특정 업무 또는 조직에서 법률 및 기타 요건으로 사용되는 데이터 저장 위치에 대한 제약이 있는 지를 확인하고 클라우드 서비스 방식을 선택 | 데이터 보호 (1,3,5) -1: 기밀 데이터 (대외사용자, B2C대상) -3: 마스킹 데이터 (대내사용자, B2B대상) -5: 민감 정보 없음 (기타)
 | IT Operation | 운영관리 성숙도 | 기존 서비스 사용자 수와 중장기적 부하에 대한 운영 관리 수준을 측정하여 운영관리에 대한 성숙도를 판단 | 운영 관리 수준(1,3,5) -1: SLA 관리 대상: Y -3: SLA 관리 대상: N, Refresh year (1~2) -5: SLA 관리 대상: N, Refresh year (3~5)

## Slide 6: [Backup] 클라우드 적합성 평가 기준 – 시스템 적합도
구분 | 기준항목주1) | 평가 | 상세설명 | 측정방법(5점 척도, 1:weak 5: strong)
시스템 적합도 | 연계복잡도 | 서버 용도에 따른 유연성 | 기존 서비스가 관계형 DB 구조에 복수 노드로 구성되어 있는 경우 한계가 존재하며, 노드 수 증가에 따라 여러 형태 성능 저하와 복잡성이 높아지므로 비공유 분산 형 구조로 수평, 병렬 확장이 가능한 서버를 우선적으로 전환 | 외부 연계 표준화 (1~5) -1: 기타(DHCP, Firewall, Domain Controller) -2: Ap+DB+WEB+backup Master Server, HA(Y) -3: Ap+DB+WEB+backup Master Server, HA(N) -4: FileServer -5: Host Server, Management Server, VDI, all(개발_테스트)
 | 시스템 잔존가치 | 내용 연수 (Refresh Year) | 기존 서비스를 위해 도입되었던 HW 및 SW 폐기 및 매몰이 발생할 수 있으므로 내구연한을 검토하여 단계적 클라우드 이전, 기존 시스템 폐기 또는 재활용을 통한 전면 도입 등 전략이 필요함. | Refresh 주기 (1~5) -1: 5 : 잔존년수 5년 -2: 4 : 잔존년수 4년 -3: 3 : 잔존년수 3년 -4: 2 : 잔존년수 2년 -5: 1 : 올해 교체 대상
 | 표준화 등을 통한상호호환성 | SW (O/S, Middleware 등) Spec. SW Compatibility | 클라우드서비스는 표준화, 규격화된 자동화 관리를 지향하므로 기존 서비스를 구성하고 있는 기술 또는 솔루션이 상호호환성을 가진 표준 기술인지, 표준적이고 비종속적인 기술인지를 판단 제공 중인 서비스 기술 또는 솔루션이 클라우드에 적합한 라이선스 체계를 지원하는 지도 측정되어야 함 | 이전(Migration) 작업 (1~5) -1: 지원종료(Windows NT 2003 이하), appliance(보안) -2: U2L적용(unix- IBM, HP) -3: (win,linux)표준SW 변환 또는 통합 필요(under/over), ginux, centOS -4: (win,linux)표준SW Stack 동일 (Windows 2008 R2, (RHEL)Linux 6.X, MS-SQL 2008, Oracle 11g, IIS 7.0, WebToB 4.x, JEUS 7.0) -5: 가상화 (Vmware, XEN)
 | 가상화 수준 | 가상화 적용 유무 | 기존 서비스의 기술 구조가 확장이 가능한 구조인지에 대해 측정하여 이미 가상화가 되어 있거나, 독립적 수평확장이 가능한 경우 인지 그렇지 않은지에 따라 단계적 전환 검토 | 가상화적용유무(Y/N) -1: N(unix, Blade Server) -3: N(x86) -5: Y
주1) 공공부문 클라우드 도입 적합성 자가 진단 지침 (TTAK-10.0707) 참조

## Slide 7
Table of Contents
관계사 Infra 클라우드 전환 대상 선정
  관계사 Infra 현황 분석 대상 및 선정 기준
  관계사 Infra 클라우드 전환 대상 선정 결과
관계사 Infra 클라우드 구축 방안
  SK C&C 클라우드 컴퓨팅 참조 아키텍처
  관계사 Infra 클라우드 목표 아키텍처 구성 案
  아키텍처 선정 Option 비교 및 검토
    3.1. 가상화 선정 옵션
  3.2. Orchestration 선정 옵션
관계사 Infra 클라우드 Migration 방안
  전환 대상 상세 분석
  Migration 수행 계획
클라우드 도입 기대 효과
  비용 절감 효과
  비용 분석 상세

## Slide 8: 1. SK C&C 클라우드 컴퓨팅 참조 아키텍처
당사 클라우드 컴퓨팅 표준 참조 아키텍처는 다음과 같이 구성(1안)
SK C&C 클라우드 컴퓨팅 표준 참조 아키텍처
클라우드 서비스 관리
빌링
서비스 운영
장애관리
백업관리
SLA
구성관리
용량관리
서비스 제공
서비스카탈로그
서비스요청관리
미터링
자원관리
서비스템플릿
Pricing
서비스 계층
IaaS
PaaS
SaaS
..aaS
포탈 계층
사용자 포탈
개발자 포탈
관리자 포탈
가상화 계층
Server 가상화
Network 가상화
Storage 가상화
물리 시스템 계층
Server
Network
Storage
관계사 Infra 클라우드 구축 방안
보안
데이터 보안
네트워크 보안
인증 및 권한
접근통제
서버 보안
Orchestration 계층
프로비저닝 계층
서버 프로비저닝(VM,OS)
스토리지 프로비저닝
네트워크 프로비저닝
어플리케이션 프로비저닝
워크플로우
연계 계층
레거시 연계
외부 연계
워크로드
패턴

## Slide 9: 1. SK C&C 클라우드 컴퓨팅 참조 아키텍처
당사 클라우드 컴퓨팅 표준 참조 아키텍처는 다음과 같이 구성 (2안)
SK C&C 클라우드 컴퓨팅 표준 참조 아키텍처
관계사 Infra 클라우드 구축 방안
보안
데이터 보안
네트워크 보안
인증 및 권한
접근통제
서버 보안
연계 계층
레거시 연계
외부 연계
가상화 계층
Server 가상화
Network 가상화
Storage 가상화
물리 시스템 계층
Server
Network
Storage
프로비저닝 계층
서버 프로비저닝(VM,OS)
스토리지 프로비저닝
네트워크 프로비저닝
어플리케이션 프로비저닝
Orchestration 계층
워크플로우
패턴
워크로드
서비스 계층
IaaS
PaaS
SaaS
..aaS
포탈 계층
사용자 포탈
개발자 포탈
관리자 포탈
클라우드 서비스 관리
서비스 운영
서비스 제공
구성관리
백업관리
서비스카탈로그
서비스요청관리
자원관리
용량관리
장애관리
SLA 관리
서비스템플릿
미터링
빌링
Pricing
Notes: 연계는 세로 츠ㅇ으로
오케와 프비저닝은 밑으로 깔고
서비스 관리

## Slide 10: 1.1. 관계사 Infra 클라우드 전환을 위한 To-Be Architecture 구성 案 (High-Level)
가상화 영역과 Orchestration 영역으로 나누어 각 영역별 아키텍처 설계 주안점을 도출함
관계사 Infra 클라우드 목표 아키텍처
각 영역별 아키텍처 설계 주안점
주1) Mission-Critical 업무
주2) Oracle RAC 및 High-end 급
주3) 일반 업무
I. Orchestration 영역
II. 가상화 영역
주5) z Mainframe, IBM Enterprise Linux Server
주4) UNIX Server
다양한 하드웨어 (Unix, X86 등) 활용 구조
다양한 OS (Unix, Linux, Windows) 지원
운영 안정성 지원(고가용성 지원)
운영 역량 확보
비용 효율화
Hi-OMS, AMS 등 기존 운영관리 시스템과 통합 관리
Public cloud 로의 탄력적 운영( Elasticity)
서비스 포탈 UI 활용성
엔터프라이즈 운영수준에 맞는 모니터링
멀티 Hypervisor 지원
Provisioning
II. 가상화
영역
I. Orchest
-ration
영역
Hypervisor
Hypervisor (BareMetal)
VM
VM
VM
Hypervisor
Linux
Linux
Unix
APP
APP
APP
Windows
APP
가상화 제어 (Virtualization Control, VC )
가상화 인프라
vc
vc
vc
UNIX주4)
x86
ELS주5)
Physical
클라우드 서비스 관리
모니터링
운영관리
사용자 포탈
관리자 포탈
포탈
미터링
카탈로그
연계
내부
외부
보안
인증 권한
서버/데이터
Orchestration
패턴
워크로드
워크플로우
서버 Provisioning(VM OS)
아키텍처 발전 방향 2nd, 3rd 포함
Portal 설계 방안 single view 를 통한 단일 통합 관리 화면 (Ui) hioms 와 클라우드 Portal 과 연계 및 확장 방안
Orchestration 구성 방안 관계사별로 orchestrator 를 둘건지, 별도로 구성할 건지 : 아키텍처 권고 (고려사항)
시스템 구성도 (NW, Storage 포함)
HW 구성도, SW 구성도, 어플리케이션 구성도, NW 구성도
Notes: 가상화랑 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드

## Slide 11: SK C&C 클라우드 서비스 발전 방향
이 기종, 물리 Silo 서버를 가상화 기반으로 통합하고 표준화된 인프라 스택을 제공하는 Managed IaaS 를 시작으로 플랫폼을 서비스로 구현한 PaaS, ERP 같은 어플리케이션을 서비스 제공하는 SaaS로 확대함
클라우드 서비스
관계사 Infra 클라우드 구축 방안
가상화 통합 및 Managed IaaS
PaaS
SaaS
클라우드 인프라
클라우드 인프라
클라우드 플랫폼
클라우드 인프라
클라우드 플랫폼
클라우드 서비스 App
클라우드 플랫폼 관리 시스템
클라우드 서비스 관리 시스템
클라우드 서비스 관리
포탈
보안
연계
오케스트레이션
프로비저닝
클라우드 인프라 관리 시스템
Hardware
Host OS
가상화
Guest OS
DBMS
Middleware
Multi-Tenant 관리
메타데이터 관리
기존 클라우드 인프라 관리
Multi-Tenant Data
Multi- IaaS 관리
IaaS 인터페이스
Multi-Tenant Runtimes
Framework 플랫폼
DB 플랫폼
Middleware 플랫폼
UX 플랫폼
기존 클라우드 플랫폼 관리
SaaS 설정 관리
메타데이터 관리
Multi- PaaS 관리
CRM
그룹웨어
ERP
Office
기타
표준 인프라 스택

## Slide 12: 클라우드 인프라 – 표준 인프라 스택
클라우드 인프라 환경
사용 목적 등을 고려하여 X86 과 UNIX 서버 기반으로 나누어 클라우드 인프라 환경을 구성하고 SW 상호호환성 및 2014년 그룹 표준 SW를 참조하여 표준 인프라 스택을 선정
표준 인프라 스택
클라우드 인프라
단기는 X86과 UNIX 서버를 용도에 따라 병행하나, 중장기 적으로 X86 서버 기반으로 단일화
X86 : Linux/Windows 기반하의 WEB/WAS/DB Pool
Unix : HA나 RAC 등 고가용성 WAS/DB Pool
Oracle RAC 와 관련하여 IBM ELS 사용 가능 (Optional)
단, OS 기술 종속 등 비용 대비 효과에 대한 종합적 검증 필요
X86 자원 풀
Unix 자원 풀
가상화
시스템
SW
HW
WAS
DBMS
OS
시스템 SW는 상호호환성 및 ‘14년 그룹 표준 SW 참조 선정
템플릿별 이미지 구성
사용 용도에 맞춰 사전에 미리 구성된 인프라 이미지 활용
구분 | OS | WEB | WAS | DB
OS용 | Linux Windows |  |  | 
WEB Pool용 | Linux Windows | Apache WebtoB |  | 
WAS Pool용 | Linux Windows |  | JBoss JEUS IIS | 
DB Pool용 | Linux Windows UNIX |  |  | MySQL Oracle MSSQL
주1) RHEV: Redhat Enterprise Virtualization
Unix
Apache
Mysql
X86
VMware
RHEV주1)
Linux
Windows
JBOSS
MSSQL
WebtoB
Oracle RAC
Bare Metal
zVM
UnixOS
zLinux
JEUS(HA)
Oracle RAC
IBM ELS
IIS
WEB
기반 환경
ORACLE RAC 구성에 대한 UNIX 대체안으로 비용대비 차후 기술종속 등에 대해 종합적 검증 필요 (Optional)
분야 | 그룹 표준 SW
WEB | Apache, WebtoB, IIS, iPlanet
WAS | JBoss, JEUS, WebLogic, ,Tomcat
DBMS | Oracle, MSSQL, Tibero
OS | Linux, Windows, Unix
Private Cloud 표준 SW
Apache, WebtoB
JBoss, JEUS
Oracle, MSSQL, Mysql, NoSQL
Linux, Windows, Unix

## Slide 13: 관계사 Infra 클라우드 목표 아키텍처
판교 클라우드 데이터 센터에 SK C&C 클라우드 통합 관리 시스템과 클라우드 인프라 자원 풀과 연계를 위한 목표 아키텍처는 다음과 같음.
관계사 Infra 클라우드 목표 아키텍처
관계사 Infra 클라우드 구축 방안
판교 클라우드 데이터 센터
Public Cloud G/W
스토리지
백업장치
인터넷망
클라우드 관리 시스템
클라우드 서비스 관리
포탈
보안
연계
오케스트레이션
프로비저닝
인터넷망
클라우드 인프라 자원 풀
ESXi
RHEV(KVM)
X86 (WEB Pool)
  VM
WEB
  VM
WEB
  VM
WEB
  VM
WEB
Linux
Windows
ESXi
RHEV(KVM)
X86 (WAS Pool)
  VM
WAS
  VM
WAS
  VM
WAS
  VM
WAS
Linux
Windows
  VM
WAS
  VM
WAS
UNIX
HA
클라우드 인프라 자원 풀
ESXi
RHEV(KVM)
X86 (DB Pool)
  VM
DB
  VM
DB
  VM
DB
  VM
DB
Linux
Windows
UNIX
  VM
DB
  VM
DB
RAC
Virtulization Manager
vCenter
RHEV-M
인터넷망
내부 인트라넷 망
클라우드 인프라 자원 풀
네트워크 설계시 고려사항
클라우드 관리 시스템은 외부 접속 등을 고려하여 인터넷 망에 연결
Public Cloud 는 GW를 통해 인터넷 망에 연결
기존 운영관리 시스템은 VPN 을 통해 클라우드 매니지먼트 시스템과 연동
클라우드 인프라 풀의 경우 WEB Pool 은 인터넷망에, WAS와 DB Pool 은 내부 인트라넷 망에 연결
기존 운영 관리 시스템
성능 관리
운영 관리
프로세스 관리
내부 인트라넷 망
클라우드 관리 시스템 연계
기존 운영 관리 시스템 과 Public Cloud 연계 등을 통한 통합 관리를 통해 일관된 정책 적용
클라우드 인프라 자원에 대한 오케스트레이션 및 프로비저닝
사용 용도에 따른 자원 풀 구성
X86 기반하의 WEB/WAS/DB 자원 풀링
VMWare Stack은 Linux로, RHEV(KVM) Stack은 Windows Guest OS 구성으로 기존 서버 환경 흡수
WAS, DBMS 의 HA, RAC 등 고가용성 서버 요구시 UNIX 적용
* 향후에는 x86기반 U2L 전환 검토

## Slide 14: 관계사 Infra 클라우드 전환 아키텍처 특징
기존 시스템과의 연속성 있는 서비스를 제공하면서 클라우드를 통한 비용 효과와 확장성을 확보하기 위해 표준 인프라 스택을 통한 표준화, 서버 용도별 고집적 모듈화 및 자동화 서비스 제공
관계사 Infra 클라우드 구축 방안
관계사 Infra 클라우드 전환 아키텍처 특징
표준 인프라 스택 제공
GuestOS/DBMS/WAS 등 Managed IaaS 서비스로 제공
’14년 그룹표준을 기반으로 SW 상호호환성 등을 고려하여 클라우드에 적합한 표준 인프라 선정 (융합기술개발팀 표준 선정협의 필요)
클라우드 자원 풀 구축
저비용 고효율 구조의 범용 인프라(X86기반)과 기존 사용중인 고가용성 DBMS에 대해서 Unix 제공
고집적(High Intensive) 효과를 활용한 자원 효율화를 위해 사용 용도에 따라 WEB, WAS, DB 에 대한 자원 풀 구성
유연성 및 확장성을 고려한 Scale-out 형 클라우드 설계
운영 자동화
인적 개입 없이 프로비저닝, 설정, 패치, 모니터링 및 자원 할당 회수와 같은 작업을 자동화함으로써 운영 비용 절감 및 효율화 제고
분야 | 그룹 표준 SW
WEB | Apache, WebtoB, IIS, iPlanet
WAS | JBoss, JEUS, WebLogic, ,Tomcat
DBMS | Oracle, MSSQL, Tibero
OS | Linux, Windows, Unix
Private Cloud 표준 SW
Apache, WebtoB
JBoss, JEUS
Oracle, MSSQL, Mysql, NoSQL
Linux, Windows, Unix
주1) 비정형 DB 예, NoSQL 등
관계사 A
WEB
AS-IS
WAS
DB
WEB
관계사 B
WEB
WAS
DB
WEB
WAS
DB
HA
RAC
TO-BE
X86 (WEB Pool)
WEB
WEB
…
X86 (WAS Pool)
WAS
WAS
…
X86 (DB Pool)
DB주1)
DB주1)
…
UNIX (DB)
DB
DB
RAC
X86 (WAS Pool)
WAS
WAS
HA
관계사 C
WEB
DB주1)
WEB
DB주1)
WEB 사용이 많은 경우
WAS, DB 이중화, RAC 등 고가용성 요구
비정형 DB 확장 요구
평상시 구성
부하시 구성
자동 자원 할당/회수
X86 (WEB Pool)
WEB
WEB
X86 (WEB Pool)
WEB
WEB
자동확장 리스너
X86 (WEB Pool)
WEB
WEB
…
X86 (WAS Pool)
WAS
WAS
…
Scale Out 확장
Scale Out 확장

## Slide 15: 2.3 인프라 구성 현황 – 표준 HW Stack
서비스 구분 |  | vCore | Memory | 용도
소형 | 타입 1 | 2 | 4GB | 소규모 WEB/WAS
 | 타입 2 | 2 | 6GB | 고사양 메모리가 필요한 소규모 WEB/WAS
 | 타입 3 | 2 | 8GB | 고사양 메모리가 필요한 중규모 WEB/WAS
중형 | 타입 1 | 4 | 8GB | 일반적 운영 WEB/WAS/DB 업무용
 | 타입 2 | 4 | 12GB | 고사양 메모리가 필요한 소규모 WEB/WAS/DB 업무용
 | 타입 3 | 4 | 16GB | 고사양 메모리가 필요한 중규모 WEB/WAS/DB 업무용
대형 | 타입 1 | 8 | 16GB | 대용량 CPU(연산작업: OLAP 등 분석)가 필요한 운영 DB 업무용
 | 타입 2 | 8 | 24GB | 대용량 CPU(연산작업: OLAP 등 분석) 및 고사양 메모리가 필요한 중규모 운영 DB 업무용
 | 타입 3 | 8 | 32GB | 대용량 CPU(연산작업: OLAP 등 분석) 및 고사양 메모리가 필요한 대규모 운영 DB 업무용
고객 업무 요청 유형에 적합한 9종의 HW 프라이빗 클라우드 서비스 카탈로그 제공하며 일반적 운영 업무용의 경우 다음을 표준 서버로 함(4Core, 8 GB Memory, 300 GB Disk )

## Slide 16: [Backup] ‘14년 그룹 표준SW 선정 목록
‘11년 1차
‘11년 2차
분야 | ’11년 기선정 표준 (33) | 표준 추가 (7)
운영체제 | Unix, Windows, Linux | 
DBMS | Oracle, SQL Server | Tibero
웹서버 | IIS, WebtoB, iPlanet | Apache
WAS | WebLogic, JEUS | Jboss, Tomcat
개발언어 | Java, .NET(C#) | 
Framwork | NEXCORE F/W | 
테스트관리 | NEXCORE TM | 
PMS | NEXCORE PMS | 
Code 점검 | NEXCORE CI | HP Fortify
계정(권한)관리 | Nets Identify Manager | 
통합메일 | Exchange Server | 
메신저 | NATEON BIZ | 
게시판 관리 | SharePoint | 
통합검색 | DocCruzer | 
PKI/SSO | INSAFE | 
EAI | BizTalk | Tibco EMS
DB암호화(SAP) | CardSecure DataSecure, Ksign | 
DB암호화 | CubeOne, Ksign DataSecure, | 
DB접근제어 | DBSAFER, DB-i | Hi-Ware
개인정보보안 | Eagle Eye, Privacy-i | 
서버보안 | REDOWL SecuOS, TOS | 
분야 | ’14년 신규 표준 (28) | 표준 추가 (7)
UI Framework | Alopex UI | xPlatform (舊 MiPlatfom)
DQ | DQ Miner | 
ETL | DataStage | 
CDC | Golden Gate | 
Sorting | SyncSort | 
DB Reorg | Space Manager | 
ECM | Documentum ECM | Cyberdigm ECM
서버백신 | Endpoint Protection | V3NET, OfficeScan
서버가상화 | VMWare | Hyper-V, XenServer
APM | Jennifer, Pharos | SysMaster
통합로그분석 | LogCenter | 
서버모니터링 | TOMS Suite (Anycatcher) | 
배치스케줄러 | NEXCORE Batch, Control-M | 
백업 | NetBackup, BackupExec | 
원격지원 | RemoteCall | 
BigData | Hadoop 2.4.0 Hbase 0.98.0 Hcatalog 0.5.0 Pig 0.12.1 Hive 0.13 Phoenix 4.0.0 Flume 1.4.0 Sqoop 3.4.5 Zookeeper 3.4.5 Oozie 4.0.0 | 
‘14년 표준SW 추가보완 선정(안) : 22개 분야 42종
그룹 표준SW 총괄 현황 : 37개 분야 75종
『그룹 표준 SW』 선정(안)에 대해 관계사 IT기획팀의 주요 의견을 검토하여 14종을 추가한 22개 분야 42종을 선정함

## Slide 17: [Backup] 클라우드 배포 모델 간 특성 비표
 | 가상화 | 프라이빗 클라우드 | SK C&C 클라우드 | 퍼블릭 클라우드
서비스 대상 | 특정 조직 (Single) | 특정 조직 (Single/Multi-Tenancy) | 관계사 (Single/Multi-Tenancy) | 불특정 다수
호스트 위치 | 내부 | 내부 | 외부 (SK C&C Cloud DC ) | 외부
네트워크 | 인트라넷 | 인트라넷 | 인트라넷 | 인터넷
서비스 인프라 소유 여부 | 소유 | 소유 | (관계사 측면) 비소유,아웃소싱 | 비소유
운영 관리 | 인적 개입(관리자/사용자) | 자동화 | 자동화 | 자동화
구축 기간 | 수개월 | 요청 후 2~3일 | … | 프로세스가 자동화 될 경우 즉시
비용 Charge | 구축 비용 + 운영 비용 | 구축 비용 + 운영 비용 | 구축 비용 + 운영 비용 + 이용료 | 사용량에 따른 이용료
장점 | 자원의 최적 사용 데이터센터 비용 절감 IT유연성 증대 | 보안 및 신뢰성 제고 클라우드 서비스에 대한 컨트롤 가능 네트워크 대역폭 제약/ 인터넷 접속제한 제약 少 | 보안, 컨트롤 효과 운영 관리 없이 사용료 지불 고집적, 고효율의 데이터 센터 제공 가능 | 초기 구축 비용/IT유지 비용 없음, 사용료만 지불 IT 서비스 안정성 증대
단점 | 전통적 it 자원에 비해 무중단 요구 증가 데이터 센터 운영 프로세스 전환 필요 고성능 시스템 자원 제공 미흡 | 비용(데이터센터 구축, 장비, 하드웨어, 소프트웨어, 등) 가상화 운영 인력 비용 | 운영 수준에 따라 장애 발생 퍼블릭 서비스 대비 비용효과 상대적으로 적음 | 표준화된 서비스만 이용 사용자 통제권한 부족 맞춤형 서비스 제공 어려움 고정비가 아닌 매월 사용료에 대한 지원비용(Support Cost) 증가

## Slide 18: 3. 아키텍처 선정 Option 비교 및 검토
클라우드 인프라 고려사항
클라우드 인프라 및 운영 플랫폼 영역은 아키텍처적으로 다양한 구성 Options이 가능하며 이에 대한 의사결정이 필요하므로 각 고려사항에 대한 주요 영역 (가상화/Orchestration)에 대한 Options별 비교 검토가 필요함
클라우드 운영 플랫폼 고려사항
가상화 영역에 대한 상세 검토 필요
Orchestration 영역에 대한 상세 검토 필요
기존 Infra 현황을 고려한 구성 필요
다양한 하드웨어(x86, unix)/OS (linux, windows), VMware 기사용중
고가용성이 필요한 경우
Oracle RAC 등 일부 DBMS 경우 별도 구성 필요
운영 편이성 제공
운영시 제공 기능, Migration Tool 제공, 기술 지원 등
운영 역량 확보 가능 여부
기술 이전 등을 통한 운영 역량 확보 가능 여부
비용 효율화
- TCO 관점에서의 비용 효익 타당성 고려
상호운영성 지원
-이기종 Hypervisor, Legacy 운영관리와의 통합
퍼블릭 클라우드로의 탄력적 확장 운영
향후 퍼블릭클라우드 이관시 Graceful Migration
서비스 포탈 UI 활용성 및 API 지원
통합 관리를 위한 서비스 포탈 커스터마이징(또는 구축)필요
엔터프라이즈 운영수준에 맞는 모니터링
기존 운영관리 시스템 모니터링 주요 기능 지원
가상화 제어를 통한 클라우드 서비스 플랫폼 통제
- Multi Hypervisor 에 대한 가상화 제어 가능 여부
관계사 Infra 클라우드 구축 방안
Notes: 클라우드 인프라 및 운영 플랫폼 영역은 아키텍처적으로 다양한 구성 Options이 가능하며 이에 대한 의사결정이 필요하므로 적용 가능한 주요 Option에 대한 비교 검토가 필요함

## Slide 19: [Backup] 아키텍처 선정 Option별 비교 및 검토 - Vendor별 Hypervisor 비교
주1) KVM only 사용시 기존 VMware 에 대한 이관필요
Hypervisor | VMware vSphere | KVM (Opensource) 기반 제품 |  |  | PowerVM | HPVM | zVM
Vendor | VMware | Redhat | IBM | HP | IBM | HP | IBM
가상화 제어 | ESXi + vCenter | Redhat Enterprise Virtualization | IBM Cloud Orchestrator | HP Helion | IBM Cloud Orchestrator | HP CSA, HPVM | IBM Cloud Orchestrator
지원 HW | x86 |  |  |  | Unix |  | ELS플랫폼
지원 OS | Linux Windows 등 | Linux Windows 등 | Linux Windows 등 | Linux Windows 등 | Linux AIX | HP-UX | zLinux
HA 지원 | HA | - | - | - | HA | HA | HA
검토의견 | 기존 기사용중인VMware 활용 많은 기업 환경에서 검증된 다양한 운영기능 및 안정성 제공 고비용 기술종속 | 기존 기사용중인 VMware 이관 필요주) 공공시장 중심으로 적용사례 확대로 기술적 안정화 단계 KVM 제품군 중에서 고비용 | 국내 적용 사례가 없어 벤더 글로벌 기술지원에 의존 예상 | F.S.를 통해 기능은 검증되었으나 가용성 등에서 상대적으로 열세 국내 적용 사례가 없어 벤더 글로벌 기술지원에 의존 예상 | 기존 AIX 이관 용이 ICO 를 통해 Unix 클라우드 통제 가능 기술종속 | 기존 HP서버기반의 클라우드 전환 및 통제 | Oracle RAC 등 일부 고가용성이 필요한 DBMS에 대해 활용 ICO를 통해 클라우드 통제 기술종속
X86 기반의 VMWare 와 KVM 간의 단일 또는 복합 구성에 대해 비교
- 일부 고가용성이 필요한 DBMS 서버 등의 경우 제한적 Unix(또는 ELS플랫폼) 사용

## Slide 20: 3.1. 가상화 선정 옵션 - x86 기반 Hypervisor 선정
기 사용중인 VMware에 대한 활용 및 운영안정성(HA) 등을 고려할 때, 단기적으로는 VMware, KVM 복수 구성이 적합하나 중장기적으로 오픈 아키텍처, 비용 측면 등을 고려할 때 KVM 단일화 지향
VMware
단기 구성 방안
KVM
VMware vSphere
KVM
VMware vCenter (or ICO w IBM)
특징
기사용중인 VMware 활용
고가용성이 필요한 서버에 적용
Public cloud로의 확장성 미흡, 지속적 고비용 발생 등을 고려할 때 중,장기적으로는 KVM으로 대체
상용 SW
운영 안정성(HA) 지원
다양한 운영 관리 기능 제공
Migration Tool 제공
자체 가상화 제어 솔루션 有
자사 기술 의존도가 강함
상용 Hypervisor 활용 및 관리 역량 필요
고비용
신규 클라우드 도입시 혹은 Non Mission-Critical 업무 전환시 우선 적용 검토
향후 아키텍처 확장성 등을 고려할 때 x86 기반 Hypervisor를 KVM으로 통합화
오픈 소스 SW
비용 효과
다양한 Hypervisor 환경 수용
별도의 가상화 제어 솔루션 無
클라우드 오픈 아키텍처 수용
오픈 소스 기반 Hypervisor 필요 기능 개발
국내 사례 미흡
관계사 Infra 클라우드 구축 방안

## Slide 21: 3.2. Orchestration 선정 옵션
VMWare를 제외하고 IBM이나 HP는Openstack 기반으로 Vendor간 IaaS 중심 클라우드 운영기능에는 차이가 크지 않으며 Legacy System 연계, 퍼블릭 클라우드로 확장 등 통합운영 관리를 위한 상호운영성 측면에서 IBM, HP 가 Open Architecture로 아키텍처 확장성이 좋음.
비교 | 자사 플랫폼 기반 | Open-Source(Openstack) 기반 | 
제품 | Vmware (Operation Mgmt. Suite, Automation Center, Biz Mgmt. Suite) | IBM (IBM 클라우드 Orchestrator, Smart클라우드 Cost management, Tivoli) | HP (Helion, 클라우드Service Automation-CSA)
상호운영성 | 자사 제품 제한적 기존 Legacy System, VMware 통합 제어 가능 서비스 연계를 위한 다양한 Control Interface 제공(API/Web-Based App | 오픈 아키텍처 ICO를 통한 통합관리 제공 | 오픈 아키텍처
Public cloud 확장 | 국내 사례 없음 | SoftLayer 확장 | 국내 사례 없음 (Amazon EC2 확장 가능)
서비스 포탈 UI | VMWare vCenter | 오픈소스 기반 + IBM 커스터마이징 | 오픈소스 기반 + HP 커스터마이징
모니터링 레벨 | VMWare 관리 기능 제공(기존 운영 관리 시스템 과 유사) | 오픈소스 기반 + 자체 커스터마이징 | 오픈소스 기반 기본 모니터링 제공
Multi Hypervisor | 자사 Hypervisor 지원 | Multi Hypervisor 지원(Openstack based) | Multi Hypervisor 지원(Openstack based)
종합 의견 | Vmware 가상화에 최적화된 운영관리 솔루션 제공 Opensource 기반 Hypervisor와 연동 시 관리주체/비용 문제 | 다양한 가상화 환경 지원 (Vmware, KVM, Unix(AIX), ELS(Linux), Softlayer) 국내 적용 사례가 없어 벤더 글로벌 기술지원 의존 예상 | KVM 가상환경만 지원 국내 적용 사례가 없어 벤더 글로벌 기술지원 의존 예상
관계사 Infra 클라우드 구축 방안