## Slide 1
운영시스템에 대한 전사모니터링(통합품질지원팀)과 DF모니터링 도구 비교 및 DF모니터링 도구 사용시 장애 절감 효과
DF모니터링 도구는 SKT와 Industry 전체 시스템을 대상으로 Application, WEB/WAS 등 9개 기술영역에 대해 통합품질지원팀이 계획하고 있는 전사 모니터링 영역 중에 본부 내 중소형 자바 시스템을 대상으로 운영인력이 WAS(JVM주1)영역을 자체 모니터링 할 수 있도록 도구를 무료로 공급하고, 특정 장애 요소를 사전 탐지하여 장애 절감 효과를 얻고자 함.
운영 시스템에 대한 모니터링 현황
■
1
주2) 규모, 비용, 예산 등을 고려하여 총체적 판단 필요, 인터넷 유입통제가 어려운 B2C시스템 과 B2B 중 U.key 관련 사업을 Mission-Critical 시스템으로 간주함
유관조직
  통합품질지원팀
  Delivery Factory
주3) Weblogic,/Jeus 등 97/280 라이선스 확보, 1copy당 80만원으로 산정시 추정 1.5억 이상
주4) Thread 분류중 하나로 Stuck 발생시 서비스/시스템 중단 위험성이 높음
적용 대상
비용
통합품질지원팀
DF모니터링 도구
전사 Mission-Critical 시스템주2)
- B2C, B2B(U.key 등 주요서비스)
본부 내 중소형 자바 시스템
B2B(개별 Ind.서비스)
기술 영역
App, WEB/WAS 등 9개 영역
WAS(JVM) Only
WAS 수집Tool Licence 필요
(추가 1.5억주3) 이상 필요)
도구 무료
고려사항
수집 툴 라이선스 부족으로 WEB/WAS 영역 등 검증 지연
확대 적용시 NW 재구성 비용 발생
기본 수집 기능의 경량화 도구
사전 알람, 장애 처리 등 추가 기능 필요
구분
주1) )ava Virual Machine, 자바 가상 머신의 약어로 자바 바이트 코드를 실행할 수 있는 실행환경의 핵심 기능임.
① OS운영대상 : 적용완료
② SK-NET주요서비스 : ~6월
③ 상면HW운영 : 적용예정
④ 개별Ind.서비스 : 미정
1차
①
(203)
②
(26)
③
(100)
④
(531)
229
631
SKT
Industry
App.
서비스
2차
웹로직 57/111, jeus 34/140, 기타 6/29 전체 35%
이슈: WAS 수집Tool Licence부족
(35%보유)
모니터링 기술 영역
- 통합품질지원팀의 모니터링 영역 vs. DF 도구 지원 영역
모니티링 대상 사업
  통합품질지원팀 : SKT, Non-T(Industry) 全體 시스템
통합품질지원팀 - 9개 기술 영역(416개 항목)
Application
MS Product
DBMS
Interface
Server
WEB/
WAS
Storage
Network
보안
DF 모니터링 영역 (WAS 영역)
통합품질지원팀 vs. DF 모니터링 비교
■
2
DF모니터링 도구 사용시 장애 절감 효과
■
3
특정장애요소 탐지로 약 10% 장애 절감 효과 가능
  ‘14년 Industry 본부 장애 원인 중 20%(83/422건)이 모니터링 미흡(SW), 이중 Thread 관련(15건), 메모리 관련(18건) 으로 어플리케이션 장애가 약 50% (주 해결책 : 인스턴스 재기동)
  특정장애요소(Thread Stuck주4) 관련 1개 항목 개발)에 대한 탐지/추적 기록을 통한 분석으로 해당요소에 대한 장애 절감 효과(33/422, 약 10%)
  Delivery Factory : Industry 사업 본부 내 Java 시스템

## Slide 2
Delivery Factory 모니터링 도구-Daram”
DF 모니터링 도구는 B2B Critical하지 않은 중소형 자바시스템을 대상으로 WAS 영역 중 성능에 영향이 큰 JVM주1)영역에 대해 모니터링을 수행하여 시스템의 기초적 건전성을 확인하고, 특정 장애 요소를 수집/분석/해결할 수 있는 기능 개발에 유연한 플랫폼을 제공함.
통합품질지원팀 vs 전사SWAT vs DF모니터링 도구
■
1
주2) 규모, 비용, 예산 등을 고려하여 총체적 판단 필요, 인터넷 유입통제가 어려운 B2C시스템 과 B2B 중 U.key 관련 사업을 Mission-Critical 시스템으로 간주함
적용 대상
기대 효과
■
2
전체 장애의 약 10% 이상 장애 개선 효과 예상
  ‘14년 Industry 본부 장애 원인 중 20%(83/422)이 모니터링 미흡(SW)
  이중 Thread 관련(15건), 메모리 관련(17건) 으로 WAS관련 장애가 약 50% (주 해결책 : 인스턴스 재기동)
   특정 장애 요소(현재 1개 항목에 대해서만 개발함)에 대한 탐지/추적 등으로 장애 사전 예측
장애 해결을 위한 추가 도구 개발 필요
  현재 기본 모니터링 기능 + 특정 장애 요소(1건: Thread Stuck) 탐지/추적 기능 개발
성능개선을 위한 튜닝 방법에 대한 담당자 역량 배양 필요
  모니터링 도구 분석/개선 제안 등 서비스 지원 필요
향후 추진 방향
■
3
주3) Thread 분류 중 하나로 Thread Stuck이 발생하면 시스템 중단위험성이 높음.
장애율 감소
도구 개발 및
서비스 지원 필요
비용
통합품질지원팀
에너지/화학3팀
DF모니터링 도구
Mission-Critical 시스템주2)
- B2C, B2B(U.key 등)
(SKT(203), Industry(26)서비스)
SK GAS 全 시스템
(전사 SWAT 서비스 요청)
Non-Critical 시스템
- B2B
기술 영역
기술영역 9개
(App, WEB/WAS 등주3)
Database, WAS
WAS(JVM)
WAS 라이선스(SysMaster) 현재 35% 확보
SWAT 전문가 비용
도구 무료
고려사항
수집 툴 라이선스 부족으로 WEB/WAS 영역 등 검증 지연
확대 적용시 NW 재구성 비용 발생
지속적 성능 개선을 위해 운영 담당자 자체 역량 배양 필요
기본 수집 기능의 경량화 도구
사전 알람, 장애 처리 등 추가 기능 필요
주4) Application, WEB/WAS, DBMS, Interface, Server, Storage, MS Proudct, Network, 보안
구분
주1) )ava Virual Machine, 자바 가상 머신의 약어로 자바 바이트 코드를 실행할 수 있는 실행환경의 핵심 기능임.

## Slide 3
전사모니터링(통합품질지원팀)과 DF모니터링 도구 비교 및 DF모니터링 도구 사용시 장애 절감 효과
DF 모니터링 도구는 B2B Critical하지 않은 중소형 자바시스템을 대상으로 WAS 영역 중 성능에 영향이 큰 JVM주1)영역에 대해 모니터링을 수행하여 시스템의 기초적 건전성을 확인하고, 특정 장애 요소를 수집/분석/해결할 수 있는 기능 개발에 유연한 플랫폼을 제공함.
운영시스템에 대한 모니터링 현황
■
1
주2) 규모, 비용, 예산 등을 고려하여 총체적 판단 필요, 인터넷 유입통제가 어려운 B2C시스템 과 B2B 중 U.key 관련 사업을 Mission-Critical 시스템으로 간주함
적용 대상
기대 효과
■
2
유관조직
  통합품질지원팀 : 전사 전체 시스템
  Delivery Factory : 본부 내 Java 시스템
모니티링 대상 사업
장애 해결을 위한 추가 도구 개발 필요
  현재 기본 모니터링 기능 + 특정 장애 요소(1건: Thread Stuck) 탐지/추적 기능 개발
성능개선을 위한 튜닝 방법에 대한 담당자 역량 배양 필요
  모니터링 도구 분석/개선 제안 등 서비스 지원 필요
향후 추진 방향
■
3
주3) Thread 분류 중 하나로 Thread Stuck이 발생하면 시스템 중단위험성이 높음.
장애율 감소
도구 개발 및
서비스 지원 필요
비용
통합품질지원팀
DF모니터링 도구
Mission-Critical 시스템주2)
- B2C, B2B(U.key 등)
(SKT(203), Industry(26)서비스)
Non-Critical 시스템
- B2B
기술 영역
기술영역 9개
(App, WEB/WAS 등주3)
WAS(JVM)
WAS 라이선스(SysMaster) 현재 35% 확보
도구 무료
고려사항
수집 툴 라이선스 부족으로 WEB/WAS 영역 등 검증 지연
확대 적용시 NW 재구성 비용 발생
기본 수집 기능의 경량화 도구
사전 알람, 장애 처리 등 추가 기능 필요
주4) Application, WEB/WAS, DBMS, Interface, Server, Storage, MS Proudct, Network, 보안
구분
주1) )ava Virual Machine, 자바 가상 머신의 약어로 자바 바이트 코드를 실행할 수 있는 실행환경의 핵심 기능임.
① OS운영대상 : 적용완료
② SK-NET주요서비스 : ~6월
③ 상면HW운영 : 적용예정
④ 개별Ind.서비스 : 미정
1차
①
(203)
②
(26)
③
(100)
④
(531)
229
631
SKT
Industry
App.
서비스
2차
OS운영대상
(203)
상면HW운영
(100)
SK-NET 주요서비스(26)
개별 Ind.서비스
(531)
SKT
Industry
웹로직 57/111, jeus 34/140, 기타 6/29 전체 35%
이슈: WAS 수집Too License부족
(35%보유, 1.5억 이상 필요)

## Slide 4
Delivery Factory “JVM주1) 모니터링 도구-Daram”
Java의 기술구조상 실제 OS와 별개로 가상의 머신(JVM)에서 어플리케이션이 수행되므로 성능향상을 위해 별도의 조율이 필요한데, “Daram”은 이러한 성능 관련 모니터링 대상 자원을 지정하여 데이터베이스化하고 , 특정 장애 요소(예, Thread Stuck주2) 등)에 대한 사전 탐지 등을 모니터링 함으로써 성능을 진단하고 이애 대한 개선을 목적으로 기획한 프로젝트임.
아키텍처 진단 영역별 현재 전사 지원 현황 과 DF 모니터링 차이
■
1
주요 진단 대상
진단영역
현재 전사 지원 현황
전사 모니터링
DF 모니터링
운영시 인프라(서버, DBMS, WAS, NW 등)에 대한 현황 (사용율, 장애/오류 현황 등)
어플리케이션 진단
Database
아키텍처
SW
아키텍처
UI (WEB/MOBILE)
Server
Database
HTML
Source Code
JavaScript
CSS
Image 등
SQL
모델링
표준 등
Resource (CPU, Memory, 등)
기술
아키텍처
인프라
WAS
DBMS
NW 등
보안진단
서버 보안
데이터 보안
NW 보안
성능진단
목표성능
임계성능
안전성 등
전사 성능 점검(SWAT)
개발/운영시 특정 영역(DB, WAS) 성능 점검
성능(부하) 테스트
개발/운영시 SW아키텍처 Server 영역 중 성능에 영향이 큰 자바가상머신(Java Virtual Machine) 대상으로 사용자정의 모니터링
 원하는 모니터링 항목 설정 가능
- 모니터링 데이터를 DB화 (시간별 추이분석)
- 특정장애요소(예, Thread Stuck) 사전탐지
기대 효과
■
2
AD-HOC 장애 대응으로 여전히 장애 위험 存  사전 탐지 및 근본적인 병목구간 파악 필요
  ‘14년 Industry 본부 장애 원인 중 20%(83건)이 모니터링 미흡(SW), 이중 Thread 관련(22건), 메모리 관련(18건) 으로 어플리케이션 장애가 약 50% (주 해결책 : 인스턴스 재기동)
현재 DF 모니터링 도구는 자바 자원 모니터링 기능 + 특정장애요소 탐지 기능 수준임.
  설치형인 상용 APM 대비 기능 미흡 (예, 어플리케이션/SQL 쿼리 튜닝 데이터 제공 등)
  오픈소스 APM과 비교하여 Database 화 장점
고려 사항
■
3
주1) )ava Virual Machine, 자바 가상 머신의 약어로 자바 바이트 코드를 실행할 수 있는 실행환경의 핵심 기능임.
주2) Thread 분류 중 하나로 Thread Stuck이 발생하면 시스템 중단위험성이 높음.
Notes: Java 기술 구조상 실제 운영체제와 별개로 가상의 머신(JVM)에서 독립적으로 어플리케이션을 수행하기 때문에 성능 향상을 위해서는 별도의 조율이 필요하다. 특히 ’14년 장애분석 결과 쓰레드 및 메모리 부족 현상 결과가 SW 장애의 50% 이상을 차지하고 있는 바, 사전 모니터링을 통해 성능을 진단하고 이에 대한 개선을 수행하면 이러한 장애를 미리 예방할 수 있을 것으로 판단됨

## Slide 5
Delivery Factory “JVM주1) 모니터링 도구-Daram”
Java의 기술구조상 실제 OS와 별개로 가상의 머신(JVM)에서 어플리케이션이 수행되므로 성능향상을 위해 별도의 조율이 필요한데, “Daram”은 이러한 성능 관련 모니터링 대상 자원을 지정하여 데이터베이스化하고 , 특정 장애 요소(예, Thread Stuck주2) 등)에 대한 탐지/추적 등을 모니터링 함으로써 성능을 진단하고 이애 대한 개선을 목적으로 기획한 프로젝트임.
통합품질지원팀 vs 전사SWAT vs DF모니터링 도구
■
1
주1) 규모, 비용, 예산 등을 고려하여 총체적 판단 필요, 인터넷 유입통제가 어려운 B2C시스템 과 B2B 중 U.key 관련 사업을 Mission-Critical 시스템으로 간주함
적용 대상
통합품질지원팀의 경우 SKT시스템 중 Mission-Critical시스템주1)을 우선 대상으로 적용
  전체 229개 서비스 중 SKT 203개, Industry 26개(AMS: 자산관리시스템) 수집 대상으로 선정
  기술영역 9개 중 Application, WEB/WAS, MS Proudct 3개 영역 검증 지연
   이유: WEB/WAS의 경우 수집 툴 라이선스 부족(35% 보유)
에너지/화학3팀의 SKGAS 전사SWAT 지원
  금번 SKGAS 고객 요청으로 상용 APM(Jennifer) 도입 및 전사 SWAT서비스
  요청(DB / WAS 튜닝 수행)
적용
예정
적용
중
미정
미정
시스템 중요도
NON-T
高
低
SKT
DF 모니터링 도구
  상용 APM 도입이 어려운 중소형 자바 시스템 대상 (별도 라이선스 비용 없음)
  WAS 영역 수집
  특정 장애 요소(예, Thread Stuck- 서비스/시스템 정지) 에 대한 탐지/추적
기대 효과
■
2
WAS 관련 장애
  ‘14년 Industry 본부 장애 원인 중 20%(83/422)이 모니터링 미흡(SW),
  이중 Thread 관련(15건), 메모리 관련(17건) 으로 어플리케이션 장애가 약 50% (주 해결책 : 인스턴스 재기동)
   특정 장애 요소(예, Thread Stuck- 서비스/시스템 정지) 에 대한 탐지/추적 등으로 장애 사전 예측
현재 DF 모니터링 도구는 자바 자원 모니터링 기능 + 특정장애요소 탐지 기능 수준임.
  설치형인 상용 APM 대비 기능 미흡 (예, 어플리케이션/SQL 쿼리 튜닝 데이터 제공 등)
  오픈소스 APM과 비교하여 Database 화 장점
향후 추진 방향
■
3
주2) Thread 분류 중 하나로 Thread Stuck이 발생하면 시스템 중단위험성이 높음.
장애 타
장애 타

## Slide 6
Chart: 14 본부 장애유형분석
| 모니터링미흡(HW) | 모니터링미흡(SW) | 표준/가이드미준수 | 영향도파악미흡 | 테스트부족/미흡 | 외부장애 | 기타
14 본부 장애유형분석 | 148 | 83 | 49 | 21 | 20 | 54 | 47
15 본부 장애유형분석 | 0.35 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.11
DF 운영 어플리케이션 모니터링 도구를 통한 성능 향상 및 운영 구성원 역량 강화
본부 내 170여 개의 자바 시스템에 모니터링 도구를 활용함으로써 발생 가능한 장애를 사전 탐지하고 Better Performance를 제공할 수 있도록 구성원의 진단 역량을 강화하고자 함.
필요성
Chart: 
| Thread Full(46%) | OOM(41%) | Stuck Thread(10%) | Full GC(3%)
모니터링미흡(SW) | 18 | 16 | 4 | 1
Pain Point
어플리케이션 진단에는 전문적 지식과 경험 필요
  자바어플리케이션 뿐만 아니라 OS, 네트워크, DB 등 많은 연관관계로 원인 파악이 힘듦
측정을 위한 진단 도구 필요
  목적에 맞는 적절한 도구 선택 필요 (예, 진단, 확인, 분석 등)
측정 결과에 대한 분석 후 처리 방법에 대한 Knowhow 필요
’14년 Industry 본부 장애유형 분석 결과
  모니터링(SW) 미흡이 전체의 20%,
  이중 Thread, 메모리부족(Out Of Memory) 등 자바어플리케이션 관련 장애가 약 50%
170여 개의 시스템에 상용 APM 도구 설치 2건
  고객은 물론 운영 팀도 전문 APM 도구 필요성에 대한 공감대 형성 부족  장애가 발생하면 AD-HOC 대처
역량 강화
도구 제공
추천(Advise) 지원
해결방안
DF 지원
교육을 통한 운영 팀 구성원에 대한 자체 진단 및 튜닝 역량 강화
  분기별 모니터링 도구 활용 및 해당 관련 지식 교육(3월부터)
손쉬운 진단이 가능한 In-House 모니터링 도구 제공
  목적에 맞는 적절한 도구 선택 필요 (예, 진단, 확인, 분석 등)
튜닝 어시스턴스(Advise) 지원
  각 시스템에 대한 사용량 측정을 통해 기대 성능 수치에 적합한 튜닝이 가능하도록 튜닝 어시스턴스 지원 (예, vmopton 권고 등)
기대효과
운영 팀 자체적으로 주요 자원(WAS 등)에 대한 모니터링
  장애가 빈번(frequent)이 발생하고 영향도가 큰 (예, OOM 발생시 서버 다운) WAS에 대한 쓰레드, 메모리 점검
  진단을 통한 개선 포인트 제시 (MBean 을 통해 DB Connection, Thread Connection Pool 등 확인)
  DF Advise를 기반으로 처리량 분석 후 Self Fine Tuning